Calendar

O R D I N

AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. ____________ din ___ . ___ . 2021

privind stabilirea standardelor și tehnicilor de inspecție tehnică periodică

a armelor

Având în vedere dispozițiile art. 94 alin. (7) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul:

ORDIN

ART. 1

Prezentul ordin stabilește cerinţele specifice privind standardele și tehnicile de inspecție tehnică periodică pentru armele destinate exclusiv uzului civil.

ART. 2

- Inspecția tehnică periodică a armelor este operațiunea de verificare prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor tehnice specifice privind siguranța utilizării armelor.

- Pot fi menținute în uz numai armele care au inspecția tehnică periodică efectuată și corespund din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de funcționare în condiții de securitate a armelor.

ART. 3

- Obligaţia efectuării inspecţiei tehnice periodice revine deţinătorului legal al armei.

- Inspecţia tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurierii autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor și de cei autorizați să desfășoare operațiuni de producere a armelor, a componentelor esențiale și a munițiilor, denumiți în continuare armurieri, cu ajutorul tehnicilor şi echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor componente esențiale, exclusiv pentru armele care sunt înscrise în permisul de armă valabil sau în certificatul de deținător pentru arme neletale, în cazul persoanelor fizice, și în autorizaţia de deţinere ori de folosire sau în certificatul de deținător pentru arme neletale, în cazul persoanelor juridice, sau, după caz, pentru acele arme menționate expres în solicitarea emisă de organul de poliție competent.

ART. 4

Inspecția tehnică periodică a armei presupune:

- verificarea marcajelor specifice existente pe suprafețele armei și ale componentelor esențiale;

- verificarea siguranței de funcționare a armei din punct de vedere mecanic și inspecția vizuală;

- verificarea caracteristicilor armei.

ART. 5

Verificarea marcajelor specifice existente pe suprafețele armei și ale componentelor esențiale are scopul de a stabili dacă elementele de marcare au fost aplicate într-un mod vizibil, durabil și îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 90 alin. (2) și (3) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 6

- Verificarea siguranței funcționării armei din punct de vedere mecanic urmărește funcționarea corectă a mecanismului de încărcare al armei, a mecanismului de închidere, a culatei, a piedicii de siguranță și a mecanismului de dare a focului.

- Inspecția vizuală presupune căutarea eventualelor defecțiuni din material, eventualele coroziuni pe armă, deformaţia ţevilor sau a patului, orice reparare defectuoasă a componentelor puternic tensionate, precum și orice posibilă deformare a țevii și a camerei cartușului.

ART. 7

- Verificarea caracteristicilor armei constă în examinarea calibrului ţevii, dimensiunile camerei cartuşului, lungimea ţevii şi siguranţa sistemului de închidere, astfel încât să corespundă atât cu informațiile înscrise în documentele de deținere a armei, cât și cu datele tehnice specificate de producător.

- Verificarea caracteristicilor armei are scopul de a stabili dacă:

a) au fost înlocuite componente esenţiale, fără a se limita la acestea;

b) au fost schimbate dimensiunile / caracteristicile;

c) a fost afectată rezistenţa componentelor esențiale sau a altor piese prin prelucrarea acestora.

ART. 8

Pentru armele care îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare se eliberează certificatul de inspecţie tehnică al cărui model este prevăzut în anexa nr. 42 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.

ART. 9

Cererea pentru eliberarea certificatului de inspecție tehnică se respinge în cazul în care arma supusă inspecției tehnice periodice prezintă cel puțin unul dintre următoarele defecte:

- absența marcajelor specifice, în conformitate cu art. 5;

b) defecțiuni produse prin operațiuni incorecte de forjare, presare, găurire, sudare, strunjire, frezare sau prin alte operațiuni de prelucrare, dacă acestea au un efect advers asupra funcției și rezistenței, precum:

- forjarea pliurilor;

- fisuri în material, nervuri, ruperea continuității materialului sau sudarea defectuoasă;

- montarea slabă sau sudarea slabă a țevii și a elementelor de fixare;

- nereguli cauzate de prelucrarea peretelui interior al camerei cartușului și a țevii, vizibile cu ochiul liber;

- deformări pe interiorul țevii și a camerei cartușului;

- fenomene similare cu bombarea care apar în special la conurile dintre camera cartușului și țeavă, în special cele care determină o reducere a rezistenței pereților.

c) depresiuni, pliuri sau ondulări vizibile cu ochiul liber în interiorul țevii;

d) funcționarea necorespunzătoare a mecanismului de închidere a armelor, astfel încât nu poate fi garantată utilizarea nedefectuoasă;

e) absența siguranței în funcționarea armei, caz în care trebuie efectuate următoarele verificări:

- funcționarea mecanismului de închidere și a mecanismului de siguranță trebuie să fie ușoară, fără nereguli;

- funcționarea mecanismului de încărcare și ejectare, în cazul armelor de foc semiautomate, trebuie să fie corespunzătoare, fără nereguli;

- funcționarea piedicii de siguranță trebuie să fie corespunzătoare și fiabilă;

- absența riscului de a trage accidental în timpul încărcării;

- mișcarea liberă a cuiului percutor în canalul de ghidaj; după armare, cuiul percutor nu trebuie să se proiecteze dincolo de limită; vârful cuiului percutor nu trebuie să iasă din orificiul canalului de ghidaj înaintea declanșării percuției;

- funcționarea corespunzătoare a mecanismului trăgaciului conform parametrilor din fabricație, astfel încât acționarea trăgaciului să nu fie prea ușoară și posibilă la o simplă atingere; excepție fac armele destinate competițiilor sportive la care trăgaciul se acționează ușor;

- funcționarea corespunzătoare a cilindrului revolverului, respectiv nealinierea concentrică între axul canalului țevii și camera cilindrului revolverului.

f) pentru revolverele cu percuție pe ramă: absența unei cavități marginale în camera cartușului.

ART. 10

În situația respingerii cererii privind eliberarea certificatului de inspecție tehnică, arma care, cu ocazia inspecției tehnice periodice, a prezentat cel puțin unul dintre defectele prevăzute la art. 9, poate fi supusă unei noi verificări dacă deținătorul legal face dovada că defectul constatat inițial a fost remediat de către un armurier autorizat.

ART. 11

Armele care nu îndeplinesc cerinţele tehnice specifice stabilite prin prezentul ordin și au fost declarate necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei în utilizare, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice, nu mai pot fi utilizate, acestea putând face exclusiv obiectul deținerii sau casării.

ART. 12

- Armurierii care efectuează inspecţia tehnică periodică a armelor sunt obligaţi să păstreze evidenţa certificatelor de inspecţie tehnică eliberate.

- Evidența privind efectuarea inspecţiilor tehnice periodice a armelor se păstrează conform prevederilor art. 150 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.

ART. 13

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LUCIAN NICOLAE BODE